FLOWMOTION PERFORMANCE

DART IRON EAGLE BBC FLOW & VOLUME ANALYSIS

INTAKE PORTS						       EXHAUST PORTS

| LIFT CYL | .300 | .400 | .500 | .600 | .700 | .750 | Avg |  | CC |  | .300 | .400 | .500 | .600 | .700 | .750 | Avg | % |  | CC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- R | 218 | 292 | 341 | 376 | 393 | 396 | 336 |  | 323 |  | 184 | 222 | 251 | 272 | 291 | 298 | 253 | 75 |  |  |
| 5- R | 225 | 295 | 345 | 375 | 385 | 388 | 336 |  |  |  | 183 | 225 | 265 | 286 | 294 | 300 | 259 | 77 |  | 137 |
| 4- R | 224 | 293 | 346 | 377 | 394 | 395 | 338 |  |  |  | 200 | 248 | 279 | 295 | 301 | 305 | 271 | 80 |  |  |
| 8- R | 220 | 287 | 340 | 375 | 391 | 396 | 335 |  |  |  | 188 | 249 | 279 | 294 | 301 | 306 | 270 | 81 |  |  |
| 3- L | 221 | 287 | 332 | 359 | 380 | 396 | 329 |  | 324 |  | 183 | 229 | 265 | 284 | 293 | 298 | 259 | 79 |  |  |
| 7- L | 227 | 289 | 335 | 355 | 372 | 375 | 326 |  | 324 |  | 188 | 240 | 278 | 296 | 302 | 305 | 268 | 82 |  | 137 |
| 2- L | 224 | 287 | 335 | 355 | 379 | 383 | 327 |  |  |  | 180 | 242 | 274 | 295 | 303 | 307 | 267 | 83 |  | 138 |
| 6- L | 226 | 296 | 337 | 361 | 375 | 379 | 329 |  |  |  | 196 | 248 | 278 | 296 | 304 | 308 | 272 | 83 |  |  |
| Sonnys 4/03 | 215 | 273 | 324 | 364 | 373 | 375 | 321 |  | 323 |  | 176 | 224 | 255 | 274 | 287 | 293 | 252 | 79 |  | 129 |
| Eric 3/05 AFR 3/05 Cnc | 226 | 295 | 333 | 366 | 377 | 379 | 329 |  | 316 |  | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |  | n/a |
| AFR 315CNC | 249 | 312 | 353 | 380 | 386 | 387 | 344 |  | 315 |  | 174 | 228 | 261 | 286 | 300 | 305 | 259* | 75 |  | 135 |
| AFR 335CNC | 240 | 304 | 352 | 385 | 404 | 410 | 349 |  | 335 |  | 187 | 246 | 275 | 301 | 309 | 315 | 272* | 78 |  | 135 |

*Different  valves

Re-flowed at Flowmotion 7/22/05 – 2.30 Delwest titanium & Manley 1.88 Inconel

Valves					        Setup

-	2.30 Xceldyne titanium							       -	4.60 Bore Fixture

-	1.88 Manley Inconel								       -	Super Flow SF-600 w/Full Electronics

-    H20 28”							                                                                          5/18/05                                      -     With clay at intake port